## Slide 1: 面向视力残疾人的 室内导航系统的研究与实现
答辩人：侍路登
指导老师：宋明黎

## Slide 2: 背景介绍
室内导航需求增加
  室内容易迷路，浪费时间：路程上多36.8%，时间上多96%
  对视力残疾人，情况更糟糕：全球2.85亿，其中3900万盲人
GPS无法应用到室内导航系统
  本身精度不足
  不能提供高度信息
  在室内信号衰减
现有室内导航系统针对性欠缺
  大都针对视力完好的人设计
  未能深入分析视力残疾人的特殊需求

## Slide 3: 相关工作
从CAD图构建室内地图
  Gilliéron P-Y, Merminod B. Personal navigation system for indoor applications[C]. 11th IAIN world congress, 2003 : 21-24.
  Miu A K L. Design and implementation of an indoor mobile navigation system[D]. Citeseer, 2002.
使用NFC进行室内导航
  Ozdenizci B, Ok K, Coskun V, Aydin M N. Development of an indoor navigation system using NFC technology[C]. Information and Computing (ICIC), 2011 Fourth International Conference on, 2011 : 11-14.

## Slide 4: 内容提要
基于拓扑模型的室内地图构建
  CAD关键元素提取
  基于盲人空间认知的室内地图构建
    节点标注与路径建立
基于综合权值的最优路径计算
  影响视力残疾人室内出行的主要因素
  使用层次分析法确定各因素权值
  系统实现
  总结

## Slide 5: 基于拓扑模型的室内地图构建
CAD图
  很多大型建筑都有CAD图，且得到专业组织的维护
拓扑模型

## Slide 6: CAD关键元素提取

## Slide 7: 基于盲人空间认知的室内地图构建
盲人的空间认知
  习惯沿着墙走
  偏爱直角、直线

## Slide 8: 基于盲人空间认知的室内地图构建
节点标注

## Slide 9: 基于盲人空间认知的室内地图构建
链接建立
  从偏爱直线的角度考虑

## Slide 10: 基于盲人空间认知的室内地图构建
链接建立
  从偏爱直角的角度考虑

## Slide 11: 基于盲人空间认知的室内地图构建
链接建立
  去除冗余链接

## Slide 12: 基于盲人空间认知的室内地图构建

## Slide 13: 基于综合权值的最优路径计算
影响视力残疾人室内出行的主要因素
  各链接沿墙距离
  链接自由距离
  链接中的直角弯数
  链接中的非直角弯数
  链接中的楼梯数
  链接中的电梯数

## Slide 14: 基于综合权值的最优路径计算
使用层次分析法确定各因素权值
Notes: 说明为什么要使用层次分析法

## Slide 15: 基于综合权值的最优路径计算
判断矩阵W-A
W |  |  |  | 权重
 | 1 | 2 | 1/6 | 0.1435
 | 1/2 | 1 | 1/9 | 0.0790
 | 6 | 9 | 1 | 0.7775
W |  |  |  | 权重
 | 1 | 2 | 1/6 | 0.1435
 | 1/2 | 1 | 1/9 | 0.0790
 | 6 | 9 | 1 | 0.7775

## Slide 16: 基于综合权值的最优路径计算
判断矩阵
 |  |  |  |  |  |  | 权重
 | 1 | 1/2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.2774
 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0.4751
 | 1/6 | 1/9 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 0.0543
 | 1/5 | 1/9 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 0.0622
 | 1/3 | 1/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.0976
 | 1/8 | 1/9 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0.0333
 |  |  |  |  |  |  | 权重
 | 1 | 1/2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.2774
 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0.4751
 | 1/6 | 1/9 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 0.0543
 | 1/5 | 1/9 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 0.0622
 | 1/3 | 1/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.0976
 | 1/8 | 1/9 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0.0333

## Slide 17: 基于综合权值的最优路径计算
判断矩阵
 |  |  |  | 权重
 | 1 | 1/2 | 1/5 | 0.1222
 | 2 | 1 | 1/3 | 0.2299
 | 5 | 3 | 1 | 0.6479
 |  |  |  | 权重
 | 1 | 1/2 | 1/5 | 0.1222
 | 2 | 1 | 1/3 | 0.2299
 | 5 | 3 | 1 | 0.6479

## Slide 18: 基于综合权值的最优路径计算
判断矩阵
 |  |  |  |  |  |  | 权重
 | 1 | 1/5 | 1 | 1/6 | 1/9 | 1/8 | 0.0334
 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0.1625
 | 1 | 1/5 | 1 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 0.0398
 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0.1643
 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.3528
 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1/2 | 1 | 0.2472
 |  |  |  |  |  |  | 权重
 | 1 | 1/5 | 1 | 1/6 | 1/9 | 1/8 | 0.0334
 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0.1625
 | 1 | 1/5 | 1 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 0.0398
 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0.1643
 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.3528
 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1/2 | 1 | 0.2472

## Slide 19: 基于综合权值的最优路径计算
各因素组合权重及总排序
因素 |  |  |  | 组合权重 | 总排序
 | 0.2774 | 0.1222 | 0.0334 | 0.0754 | 5
 | 0.4751 | 0.2299 | 0.1625 | 0.2126 | 2
 | 0.0543 | 0 | 0.0398 | 0.0388 | 6
 | 0.0622 | 0 | 0.1643 | 0.1367 | 4
 | 0.0976 | 0.6479 | 0.3528 | 0.3395 | 1
 | 0.0333 | 0 | 0.2472 | 0.1970 | 3
因素 |  |  |  | 组合权重 | 总排序
 | 0.2774 | 0.1222 | 0.0334 | 0.0754 | 5
 | 0.4751 | 0.2299 | 0.1625 | 0.2126 | 2
 | 0.0543 | 0 | 0.0398 | 0.0388 | 6
 | 0.0622 | 0 | 0.1643 | 0.1367 | 4
 | 0.0976 | 0.6479 | 0.3528 | 0.3395 | 1
 | 0.0333 | 0 | 0.2472 | 0.1970 | 3

## Slide 20: 基于综合权值的最优路径计算
路径综合权值计算公式

## Slide 21: 基于综合权值的最优路径计算
最优路径

## Slide 22: 基于综合权值的最优路径计算
最优路径

## Slide 23: 系统实现
系统架构

## Slide 24: 系统实现
服务器端架构

## Slide 25: 系统实现
客户端架构

## Slide 26: 系统实现
系统展示

## Slide 27: 系统实现
客户端展示

## Slide 28: 总结
提出了一种室内地图构建方法
  基于盲人的空间认知
  提出了一种基于综合权值的最优路径计算方法
  综合考虑了影响路径的各因素
  使用层次分析法确定了各因素权重
  在Android平台上做了系统的实现，并通过实验证明了系统的完整性、稳定性和有效性

## Slide 29: 盲人图片验证码
项目简介
  针对盲人上网时难以通过图片验证码验证的情况，设计并实现的借助人工识别的图片验证码自动识别系统
项目时间
  2012年5月、6月

## Slide 30: 盲人图片验证码
我所做的工作
  核心开发人员

## Slide 31: 盲人图片验证码
项目结果
  盲人客户端准确抓取验证码图片
  志愿者客户端成功返回验证码识别结果
  绝大多数网站验证码测试通过

## Slide 32: 盲人图片验证码
工作成果展示

## Slide 33: 盲人输入法
项目简介
  基于Android Google Pinyin，针对盲人的特殊需求，完成了输入法的无障碍改造以及传统T9键盘输入的实现。
项目时间
  2012年7月、8月

## Slide 34: 盲人输入法
我所做的工作
  核心开发人员
项目结果
  完成输入法的无障碍改造
  成功添加传统T9键盘输入方式
研究Android
Google Pinyin
无障碍改造
添加T9键盘

## Slide 35: 盲人输入法
工作成果展示

## Slide 36: 移动图书馆
项目简介
  为已有的盲文图书馆资源服务器设计并实现Android客户端，并在客户端增加推送服务。
项目时间
  2012年10月、11月

## Slide 37: 移动图书馆
我所做的工作
  核心开发人员
  与服务器交互接口
  推送服务的服务器端和客户端
  部分项目管理工作
项目结果
  成功获取服务器资源
  成功搭建推送服务的服务器端
  实现推送客户端

## Slide 38: 移动图书馆
工作成果展示

## Slide 39: 移动图书馆
工作成果展示（续）

## Slide 40: Thank You！